Министерство образования и науки Алтайского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Локтевский технологический техникум»

Сборник тестов

по инженерной графике

учебное пособие для самостоятельного контроля знаний

(для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»)

г. Горняк

2018г.

Пазий Л.И.   Сборник тестов  для самостоятельного контроля знаний (для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»).

Пособие предназначено для самостоятельного контроля знаний студентов специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по инженерной графике.

Ключевые слова: рабочий чертеж, эскиз, сборочный чертеж, чертеж общего вида.

Введение

С помощью тестов студенты смогут проконтролировать себя самостоятельно, оценить реально свои знания, обнаружить слабые места в своей подготовке по инженерной графике и вовремя устранить их.

Материал располагается в соответствии с программой по инженерной графике:

1. Оформление чертежей (ГОСТы 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304 -70)

2. Изображения: Виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68)

3. Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68)

4. Резьба и резьбовые соединения (ГОСТ 2.311 -68)

5. Деталирование

Условия выполнения заданий изложены в доступной форме и направлены на выработку грамотного чтения чертежей изделий, что поможет студентам применить свои знания на практике, подготовиться к выходному контролю, а в дальнейшем выдержать контроль на остаточные знания по разделам инженерной графики.

Количество заданий в тестах по различным разделам подобрано таким образом, чтобы отразить основное содержание предмета.

Тест по инженерной графике №1

Тема: «Оформление чертежей»

Инструкция для студентов: тест состоит из 20 вопросов.

Чтобы ответить на вопросы, приведенные в таблице 1.1, нужно предварительно изучить ГОСТы 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-68. Предложенные задания рекомендуется выполнять по порядку.

Ответы на вопросы дать в виде чисел по приведенной форме:

| № вопроса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |

и так далее.

Рис.1.1.

Таблица 1.1

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какое назначение имеет сплошная волнистая линия? | Линии сечений; Линии обрыва; Линия выносная |
| 2 | Как называется линия, обозначенная на чертеже (рис. 1.1) цифрой 2? | Штрихпунктирная тонкая. Штрихпунктирная утолщенная Штриховая |
| 3 | Какое назначение имеет тонкая сплошная линия? | Линии разграничения вида и разреза. Линии сечений. Линии штриховки. |
| 4 | Зависит ли величина наносимых размеров на чертеже от величины масштаба? | Да. Нет. |
| 5 | Какой из заданных чертежей выполнен в масштабе 2:1? |  |
| 6 | Какой из заданных чертежей выполнен в масштабе 1:2? |  |
| 7 | Какие размеры имеет лист формата А4? | 594x841 297x210 297x420 297х200 |
| 8 | Какое расположение формата А4 правильное? |  |
| 9 | Каким образом можно получить дополнительные форматы? | 1. Увеличением сторон на величину, кратную размерам формата А4. 2. Увеличением сторон формата А4 в дробное число раз. |
| 10 | На каком чертеже правильно проведены центровые линии окружности? Слева -1 Справа -2 |  |
| 11 | Какой длины следует наносить штрихи линии 5? (рис. 1.1) | 2- 8. 5- 30. 8- 20. |
| 12 | Какую длину имеют штрихи разомкнутой линии 1? (рис. 1.1) |  |
| 13 | Можно ли на одном и том же чертеже проводить линии видимого контура разной толщины? | Да. Нет. |
| 14 | Какое расстояние нужно брать между штрихами в линии 2 (рис. 1.1) | 3-5 1-2 1-5 5-8 |
| 15 | Какое расстояние нужно брать между штрихами в линии 5? (рис. 1.1.) |  |
| 16 | В соответствии с правилами какого ГОСТа используются масштабы изображений детали и их обозначение на чертежах? | ГОСТ 2.301-68 ГОСТ 2.302-68 ГОСТ 2.303-68 |
| 17 | Какой из указанных масштабов является масштабом уменьшения? | М 1:2; М 2:1 |
| 18 | Укажите размеры основного формата? | 297x420; 294x631; 420х1485; 297х1260 |
| 19 | На каком формате основная надпись размещается только вдоль короткой стороны? | А2. A3 А4. |
| 20 | На каком из чертежей правильно проведена осевая линия? |  |

Тест по инженерной графике №2

Тема: « Изображения: виды, разрезы, сечения» ГОСТ 2.305-68

Инструкция для студентов: тест состоит из 18 вопросов.

Чтобы ответить на вопросы, приведенные в таблице 2.1, нужно ознакомиться с ГОСТ 2.305-68. Затем внимательно изучить предложенные изображения детали: изометрию, виды, разрезы, сечения на рисунке 2.1. Здесь же обратите внимание, что каждое изображение имеет номер, следовательно, ответ должен соответствовать ему.

Ответы на вопросы дать в виде чисел по приведенной форме:

| № вопроса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |

и так далее.

Таблица 2.1

| № | Вопросы к заданиям (рис.2.1.) | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какое изображение соответствует направлению А (рис. 1)? | 2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12. |
| 2 | Какое изображение соответствует направлению Д (рис.1)? |  |
| 3 | Какое изображение соответствует направлению И (рис.5)? |  |
| 4 | Какое изображение соответствует положению секущей плоскости М-М (рис.5)? |  |
| 5 | Какое изображение соответствует положению секущей плоскости С-С (рис.10)? |  |
| 6 | Какое изображение соответствует положению секущей плоскости К-К (рис.6)? |  |
| 7 | На каком изображении глубина ℓ элемента Р (рис.1) определена? |  |
| 8 | На каком изображении глубина ℓ элемента Ф (рис.1) определена? |  |
| 9 | Как называется изображение на рисунке 12? | 1- вид 2- разрез 3- сечение 4- аксонометрия |
| 10 | Как называется изображение на рисунке 3? |  |
| 11 | На каком изображении точка X соответствует точке L? | 3;5;6;9;12. |
| 12 | Какое основное назначение изображения на рисунке 5? | 1- выяснить количество и расположение отверстий 2- выяснить наружную форму детали 3- дать наглядное представление о форме детали; 4- для уменьшения количества изображений. |
| 13 | Какое основное назначение изображения на рисунке 10? |  |
| 14 | Какое основное назначение изображения на рисунке 1 ? |  |
| 15 | Что означает знак над изображением (рис.11)? | 1- изображение упрощено; 2- изображение повернуто; 3- направление штриховки. |
| 16 | Из какого материала выполнена деталь? | 1- металл; 2- стекло; 3- пластмасса. |
| 17 | Какое изображение соответствует направлению Ж (рис.5)? | 3;6;9;10. |
| 18 | Какое изображение соответствует главному виду? | 3;5;9. |

Рис.2.1.

Тест по инженерной графике №3

Тема: «Нанесение размеров»

Инструкция для студентов: тест состоит из 40 вопросов.

Чтобы ответить на вопросы, приведенные в таблице 3.1 нужно ознакомиться с ГОСТ 2.107-68. Если студенту задание не удается выполнить самостоятельно, советуем обратиться к учебнику по инженерной графике и более внимательно прочитать содержание темы, относящейся к поставленному вопросу.

Ответы на вопросы дать в виде чисел по приведенной форме:

| № вопроса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |

и так далее.

Таблица 3.1

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что является основанием для определения величины изображенного изделия? | 1. масштаб |
|  |  | 2. размерные линии |
|  |  | 3. размерные числа |
| 2 | Перечислить факторы, от которых зависит задание размеров. | 1. формат чертежа |
|  |  | 2. масштаб чертежа |
|  |  | 3. конструкция изделия |
|  |  | 4. технология изготовления изделия |
| 3 | Какие размеры являются рабочими? | 1. по которым вычерчивают чертеж |
|  |  | изделия. |
|  |  | 2. по которым изготавливают |
|  |  | изделие. |
| 4 | В каких единицах обозначают линейные размеры на чертеже? | 1. см. |
|  |  | 2. км. |
|  |  | 3. мм. |
| 5 | Зависит ли количество размеров на чертеже детали от способа нанесения размеров | 1. да |
|  |  | 2. нет. |
| 6 | Как проводят размерную линию для указания размера отрезка? | 1. совпадающую с данным отрезком |
|  |  | 2. параллельно отрезку |
|  |  | 3. под углом к отрезку |
| 7 | Указать минимальное расстояние между размерной линией и линией контура. | 1. 7 мм. |
|  |  | 2. 15 мм. |
|  |  | 3. 10 мм. |
| 8 | На какую величину выносные линии должны выходить за концы стрелок? | 1. 10 ... 15 мм. 2. 1 ... 5 мм. 3. 5 ... 10 мм. |
| 9 | Необходимо ли избегать пересечения размерных линий? | 1. да 2. нет 3. по желанию 4. по необходимости |
| 10 | Какое место должно занимать размерное число относительно размерной линии? | 1. в разрыве размерной линии 2. над размерной линией 3. под размерной линией |
| 11 | Каким образом предпочтительно наносить размерные линии? | 1. внутри контура изображения 2. вне контура изображения |
| 12 | Какие размеры называются справочными? | 1. размеры необходимое для изготовления детали 2. размеры неиспользуемые при изготовлении детали |
| 13 | Какое число размеров необходимо иметь на чертеже детали? | 1. минимальное, но достаточное для изготовления и контроля детали 2. максимальное, позволяющее иметь размеры каждого элемента на всех изображениях чертежа |
| 14 | Прерывают ли размерную линию при изображении детали с разрывом? | 1. да 2. нет |
| 15 | От чего зависит величина стрелок размерной линии? | 1. от длины размерной линии 2. от толщины линии видимого контура изображения 3. от масштаба изображения 4. от размера формата |
| 16 | В каких случаях допускается заменять стрелки на размерных линиях засечками или точками? | 1. при большом количестве размеров на чертеже 2. для выделения стандартных размеров 3. при недостатке места для стрелок |
| 17 | Допускается ли у линейных размеров применять в качестве размерного числа простые дроби? | 1. да 2. нет |
| 18 | Допускается ли разделять и пересекать размерное число какими бы то ни было линиями чертежа? | 1. да 2. нет |
| 19 | Рекомендуется ли нанесение размеров а* и с* в приведенном примере? | 1. да 2. нет |
| 20 | Что обозначает знак S на изображении детали? | 1. наличие резьбы 2. толщина детали 3. обозначает поверхность, подлежащую покрытию. |
| 21 | Правильно ли на чертеже сделана запись о количестве отверстий? | 1. да 2. нет |
| 22 | Что означает запись на чертеже детали? | 1. два варианта глухого гнезда 2. наличие раззенковки 3. наличие цилиндрического выступа |
| 23 | Что означают на чертеже знаки, нанесенные на отверстиях детали? | 1. обозначение глухих и сквозных отверстий 2. наличие нескольких групп отверстий, близких по размеру |
| 24 | Какая база называется конструкторской? | 1. сочетание поверхностей, линий или точек, определяющие положение детали при обработке 2. сочетание поверхностей, линий или точек, определяющие положение детали в механизме. |
| 25 | Указать чертеж на котором используется цепной способ нанесения размеров |  |
| 26 | Какой способ нанесения размеров на чертеже? | 1. от общей базы 2. цепной способ 3. координатный способ |
| 27 | Указать чертеж, на котором правильно выясняется положение центра отверстия детали. |  |
| 28 | Что означает знак □ перед размерным числом? | 1. в основании окружность 2. в основании квадрат 3. в основании прямоугольник |
| 29 | На каком чертеже уклон прямой обозначен правильно? |  |
| 30 | На каком чертеже размер длины детали нанесен правильно? |  |
| 31 | На каком чертеже размеры одинаковых элементов детали проставлены правильно? |  |
| 32 | В каком случае размерное число нанесено правильно? |  |
| 33 | В каком примере размер нанесен правильно? |  |
| 34 | На каком рисунке размер диаметра окружности нанесен правильно? |  |
| 35 | На каком рисунке размер радиуса дуги проставлен правильно? |  |
| 36 | На каком рисунке размерное число нанесено правильно? |  |
| 37 | На каком рисунке размеры радиусов нанесены правильно? |  |
| 38 | На каком чертеже размеры детали нанесены правильно? |  |
| 39 | В каком случае не допускается нанесение размеров? | 1. на невидимом контуре чертежа 2. на заштрихованном поле чертежа. |
| 40 | Что означает знак ► перед размерным числом? | 1. уклон 2. конусность |

Тест по инженерной графике №4

Тема: «Резьба и резьбовые соединения»

Инструкция для студентов: тест состоит из 30 вопросов.

Чтобы ответить на поставленные вопросы в таблице 4.1, нужно ознакомиться с ГОСТ 2.311-68.

Ответы на вопросы дать в виде чисел по приведенной форме:

| № вопроса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |

и так далее.

Таблица 4.1

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что представляет собой резьба? | 1 .Расстояние между двумя |
|  |  | соответствующими |
|  |  | точками соседних витков. |
|  |  | 2. Линейная величина в осевом направленш |
|  |  | при полном обороте стержня. |
|  |  | 3. Совокупность выступов и впадин, |
|  |  | выполненных по винтовой линии на |
|  |  | цилиндрической или конической |
|  |  | поверхностях |
| 2 3 4 | На каком рисунке изображена резьба? На каком рисунке изображена: внутренняя резьба? наружная резьба? |  |
| 5 6 7 8 | Указать тип резьбы в приведенной записи: Тг20х4 S40x2 МК18 G1 | Метрическая. Трубная. Круглая. Трапецеидальная. Упорная. Прямоугольная. Дюймовая. |
| 9 10 11 12 | Что обозначает в приведенной записи резьбы S40x6 (P2) LH: величина 40? величина 6? (Р2) LH | Величину хода. Шаг. Длину резьбы. Номинальный диаметр. Класс точности. Направление |
| 13 14 15 16 17 | К какому типу относится резьба: Метрическая? Трубная? Трапецеидальная? Упорная? Круглая? | Ходовая. Крепежная. Крепежно-уплотнительная. |
| 18 | Определите число заходов у резьбы, обозначенной S18x3 (Р1,5) | Одно. Два. Три |
| 19 | Определите шаг у резьбы, обозначенной М28х2 | Мелкий Крупный |
| 20 | Определите направление резьбы, обозначенной M20LH | Левое. Правое. |
| 21 22 23 24 25 26 27 | На каком рисунке резьба изображена в соединении? На каком рисунке неправильно нанесен размер резьбы? Указать рисунок, на котором изображено: Соединение болтом; Соединение шпилькой Имеется ли резьба на скрепляемых деталях: (64) на рис.3? (61; 62) на рис. 1? (63) на рис.3? 1—да 2—нет |  |
| 28 29 30 | Дать название детали, обозначенной: I II III | Болт. Шайба. Гайка. Шпилька. Винт. |
| 31 | От чего зависит длинаℓ1ﺍ(рис.3)? | 1. От толщины скрепляемой детали 64. 2. От материала скрепляемой детали 6з. 3. От толщины скрепляемой детали 6з |

Тест по инженерной графике №5

Тема: «Деталирование»

Инструкция для студентов: тест состоит из 24 вопросов.

Чтобы ответить на вопросы, приведенные в таблице5.1, необходимо внимательно изучить чертеж общего вида пневмоклапана (рис.5.1) и ознакомиться с его спецификацией (табл.5.2) Выяснить принцип работы этого изделия. Отвечая на вопросы №22, №23, №24, обратитесь также к набору эскизов деталей (рис.5.4). Обратите внимание, что каждый эскиз детали имеет номер, следовательно, ответ должен соответствовать ему.

Ответы на вопросы дать в виде чисел по приведенной форме:

| № вопроса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |

и так далее.

Таблица 5.1

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для указания, каких сведений предназначена графа «3» основной надписи? (табл.5.3). | Для указания материала. Для указания наименования изделия. Для указания обозначения чертежа. |
| 2. | Как называется изображение, обозначенное А-А? (Рис5.1.) | Вид. Сечение. Простой разрез. Сложный разрез. |
| 3. | Как называется верхняя деталь, соединенная с корпусом болтами? | Крышка. Тарелка. Штуцер. |
| 4. | Укажите тип резьбы в отверстии I детали позиции 3. | Трапецеидальная. Метрическая. Трубная цилиндрическая. Трубная коническая. |
| 5. | Какого типа резьба нарезана на детали позиции 19? |  |
| 6. | К какому виду относится резьба М 26x1,5? | Однозаходная. Многозаходная. |
| 7. | Какое направление имеет резьба М 26x1,5? | Правое Левое. |
| 8. | Что означает величина 26 в обозначении М 26x1,5? | Внутренний диаметр. Средний диаметр. Наружный диаметр. |
| 9. | Что означает величина 1,5 в обозначении М 26x1,5? | Крупный шаг. Ход. Мелкий шаг. |
| 10. | Какой номер позиции присвоен гайке, входящей в состав болтового соединения? | 21 22 23 |
| 11. | Какой номер позиции присвоен шайбе? |  |
| 12. | Какой номер позиции присвоен болту? |  |
| 13. | Какую форму имеет поверхность I детали позиции 3? | Цилиндрическую. Коническую. Четырехгранную. Шестигранную. Восьмигранную. |
| 14. | Какую форму имеет поверхность II детали позиции 3? |  |
| 15. | Какую форму имеет отверстие в детали позиции 12? |  |
| 16. | Какую форму имеет поверхность III детали позиции 19? |  |
| 17. | Как соединяются друг с другом детали 19 и 20? | 1. Деталь 19 вставляется в деталь 20 с зазором. 2. Деталь 19 завинчивается в деталь 20. 3. Деталь 19 вставляется в деталь 20 без зазора. |
| 18. | Как используется болт в соединении деталей 3 и 18? | 1. Болт входит в отверстие соединяемых деталей свободно, без завинчивания. 2. Болт завинчивается в отверстие одной из деталей. 3. Болт завинчивается в отверстия соединенных деталей. |
| 19. | Сколько болтов использовано для соединения деталей? | Четыре. Пять. Шесть. Восемь. |
| 20. | Через какое отверстие отводится воздух из пневмоклапана? | III V |
| 21. | Какая деталь непосредственно оказывает влияние на сжатие пружины позиции 5, если пневмоклапан находится в рабочем состоянии? | Тарелка. Тарелка нажимная Крышка. Винт. |
| 22. | На каком из изображений деталей показана деталь позиции 3? (рис.5.4) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; И; 12; |
| 23. | На каком из изображений показана деталь позиции 18? (рис.5.4) |  |
| 24. | На каком из изображений показана деталь позиции 9? (рис.5.4). |  |

Рис. 5.1. Пневмоклапан

Таблица 5.2

|  |  | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
|  | -- |  | Д240.317.905.000 В.О. | Чертеж общего вида | 1 |  |
|  |  |  |  | Детали |  |  |
|  |  | 1 | Д240.317.905.001 | Штифт | 1 |  |
|  |  | 2 | Д240.317.905.002 | Винт | 1 |  |
|  |  | 3 | Д240.317.905.003 | Крышка | 1 |  |
|  |  | 4 | Д240.317.905.004 | Тарелка | 1 |  |
|  |  | 5 | Д240.317.905.005 | Пружина | 1 |  |
|  |  | 6 | Д240.317.905.006 | Тарелка нажимная | 1 |  |
|  |  | 7 | Д240.317.905.007 | Диафрагма | 1 |  |
|  |  | 8 | Д240.317.905.008 | Тарелка нижняя | 1 |  |
|  |  | 9 | Д240.317.905.009 | Стержень | 1 |  |
|  |  | 10 | Д240.317.905.010 | Втулка | 1 |  |
|  |  | 11 | Д240.317.905.011 | Штуцер | 1 |  |
|  |  | 12 | Д240.317.905.012 | Седло | 1 |  |
|  |  | 13 | Д240.317.905.013 | Прокладка | 1 | Эбонит |
|  |  | 14 | Д240.317.905.014 | Пружина | 1 |  |
|  |  | 15 | Д240.317.905.015 | Гайка накидная | 1 |  |
|  |  | 16 | Д240.317.905.016 | Упор | 1 |  |
|  |  | 17 | Д240.317.905.017 | Клапан | 1 |  |
|  |  | 18 | Д240.317.905.018 | Корпус | 1 |  |
|  |  | 19 | Д240.317.905.019 | Штуцер | 1 |  |
|  |  | 20 | Д240.317.905.020 | Контргайка | 1 |  |
|  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |
|  |  | 21 |  | Болт М6х40 ГОСТ7798-70 | 6 |  |
|  |  | 22 |  | ГайкаМ6ГОСТ5915-70 | 6 |  |
|  |  | 23 |  | Шайба 6 ГОСТ11371-78 | 6 |  |

Таблица 5.3

|  | 1 |
| --- | --- |
| Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  | Литера | Масса | Масш. |
| Разраб. |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.контр. |  |  |  |  | Лист | Листов |
| H.контр. |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |

Рис. 5.4 Эскизы деталей