Рабочая программа учебной практики в составе профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013г, регистрационный № 28785).

Разработчик(и):

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рассмотрен  на заседании предметно-цикловой комиссии

_______________________________   дисциплин .

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.

Председатель предметно-цикловой комиссии __________        ________________________

(подпись)	                         (Ф.И.О)

Фонд оценочных средств одобрен на заседании методической комиссии, протокол №____ от «_____» _________ 20____г.

Председатель методической комиссии  __________      _____________________

(подпись)	                            (Ф.И.О)

Согласовано:

___________________________

Представитель организации      МП

________________________

« ___» ___________201 __ г.

1. паспорт ПРОГРАММЫ

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности СПО 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, в части освоения вида профессиональной деятельности: ПМ. 0.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2 Цели и задачи учебной  практики:

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен иметь практический опыт:

| ВПД | Требования к практическому опыту |
| --- | --- |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | Иметь практический опыт: - технического контроля эксплуатируемого транспорта; - разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля; - осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; |

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 288 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 – 288 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики и, в целом, профессионального модуля ПМ.01«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. |
| ПК 1.2. | Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. |
| ПК 1.3. | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план и содержание УП. 01 Учебная практика

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Сварочное дело |  | 72 |  |
| Тема 1.1. Организация сварочных работ ПК 1.1-1.3 | Правила техники безопасности при сварочных работах | 6 | 3 |
|  | Ознакомление студентов с учебной сварочной мастерской. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление студентов с программой практики. |  | 3 |
|  | Виды и назначение сварочных материалов. Классификация и маркировка электродов. |  | 3 |
| Тема 1.2. Сварочные работы ПК 1.1-1.3 | Элементы сварного соединения. Элементы сварного шва. Основные и вспомогательные типы сварных соединений. Классификация сварных швов. Условные изображения и обозначения сварных швов на чертежах. Требования к сварным соединениям и швам. | 12 | 3 |
|  | Общие сведения об источниках питания. Основные требования к источникам питания. Классификация источников питания. Источники питания переменного тока. Источники питания постоянного тока. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 42 | 3 |
|  | Подготовка металла к сварке в соответствии ГОСТом |  |  |
|  | Зажигание дуги и поддержка ее горения. |  |  |
|  | Наплавка ниточных валиков на пластины в соответствии с ГОСТом. |  |  |
|  | Наплавка уширенных валиков на пластины в соответствии с ГОСТом. |  |  |
|  | Выполнение сварки стыковых, угловых, нахлесточных, тавровых соединений в нижнем положении согласно ГОСТу. |  |  |
|  | Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по теме «Изготовление изделий из металла» | 12 |  |
| Раздел 2. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта |  | 102 |  |
| Тема 2.1 Введение, содержание и цель практики. Инструктаж по ТБ ПК 1.1-1.3 | Содержание и цель дисциплины, содержание программы, ознакомление с учебной мастерской, оборудованием, инструментом, проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, подготовка рабочего места. Ознакомление с режимом труда и формами организации труда | 6 | 3 |
| Тема 2.2 Разборка – сборка КШМ бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. ПК 1.1-1.3 | Разборка кривошипно-шатунного механизма, изучение его устройства и взаимодействия деталей. Сборка кривошипно-шатунного механизма. Проверка при сборке наличия весовых и размерных меток на поршнях, меток комплектности и стандарта вкладышей. Расстановка замков поршневых колец. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 12 | 3 |
| Тема 2.3 Разборка – сборка ГРМ бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. ПК 1.1-1.3 | Разборка распределительного механизма, изучение его устройства и взаимодействия деталей. Сборка распределительного механизма, установка распределения по меткам. Регулировка зазоров между толкателями (коромыслами) и стержнями клапанов. Контрольный осмотр двигателя. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 12 | 3 |
| Тема 2.4 Разборка – сборка системы питания бензиновых дизельных двигателей внутреннего сгорания. ПК 1.1-1.3 | Демонтаж, разборка, изучение устройства приборов системы питания, сборка карбюраторов, разборка ТНВД, топливо подкачивающих насосов, фильтрующих элементов грубой и тонкой очистки, продувка жиклеров и каналов, установка. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 12 | 3 |
| Тема 2.5 Разборка – сборка системы смазки двигателей внутреннего сгорания. ПК 1.1-1.3 | Разборка, изучение устройства приборов системы смазки, сборка масляного насоса, масляных фильтров редукционного и предохранительного клапанов. Очистка масляных каналов и трубопроводов. Изучение устройства масляного радиатора. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 6 | 3 |
| Тема 2.6 Разборка – сборка системы охлаждения, узлов и деталей. ПК 1.1-1.3 | Снятие, разборка, изучение устройства, сборка, установка узлов системы охлаждения. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 6 | 3 |
| Тема 2.7 Разборка и сборка трансмиссии ПК 1.1-1.3 | Демонтаж, разборка, изучение устройства сцепления и его приводов, демонтаж, разборка, изучение устройства карданной передачи, сборка и установка. Демонтаж, разборка, изучение устройства механических, автоматических, раздаточных коробок передач, сборка и установка. Демонтаж, разборка, изучение устройства передних ведущих и не ведущих мостов, сборка и установка. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 18 | 3 |
| Тема 2.8 Разборка и сборка подвески автомобиля, колес. ПК 1.1-1.3 | Демонтаж, разборка, изучение устройства элементов подвесок, сборка и установка. Снятие и установка колес. Демонтаж-монтаж шин. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 6 | 3 |
| Тема 2.9 Разборка и сборка рулевых механизмов и приводов. ПК 1.1-1.3 | Демонтаж, разборка, изучение устройства механизмов, приводов, усилителей рулевого управления и масляных насосов. Сборка и установка. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 6 | 3 |
| Тема 2.10 Разборка и сборка приборов и механизмов тормозных систем. ПК 1.1-1.3 | Демонтаж, разборка, изучение устройства, сборка и установка приборов тормозной системы с гидравлическим и пневматическим приводом. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 6 | 3 |
| Тема 2.11 Разборка и сборка приборов системы электрооборудования ПК 1.1-1.3 | Разборка, изучение устройства, сборка приборов электрооборудования. Изучение устройства аккумуляторных батарей. Разборка генератора, стартера, изучение их устройства и сборка. Приборы батарейного зажигания. Разборка, изучение и сборка прерывателя-распределителя. Соблюдение технологического процесса разборки и сборки. | 12 | 3 |
| Раздел 3. Технический контроль автотранспорта |  | 114 |  |
| Тема 3.1 Диагностирование и техническое обслуживание КШМ | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль КШМ | 8 | 3 |
| Тема 3.2 Диагностирование и техническое обслуживание ГРМ | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль ГРМ | 8 | 3 |
| Тема 3.3 Диагностирование и техническое обслуживание системы смазки двигателя | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль системы смазки двигателя | 8 | 3 |
| Тема 3.4 Диагностирование и техническое обслуживание системы охлаждения двигателя | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль системы охлаждения двигателя | 6 | 3 |
| Тема 3.5 Диагностирование и техническое обслуживание системы питания дизельных и карбюраторных двигателей | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль системы питания дизельных и карбюраторных двигателей | 14 | 3 |
| Тема 3.7 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей, системы зажигания двигателя и стартера. | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль аккумуляторных батарей, системы зажигания двигателей, стартеров | 22 | 3 |
| Тема 3.8 Техническое обслуживание трансмиссии. | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль сцепления, коробок передач и раздаточных коробок, карданных передач и главных передач | 22 | 3 |
| Тема 3.9 Диагностирование и техническое обслуживание ходовой части автомобилей | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль ходовой части автомобилей | 8 | 3 |
| Тема 3.10 Диагностирование и техническое обслуживание рулевого управления | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль рулевого управления автомобилей | 6 | 3 |
| Тема 3.11 Диагностирование и техническое обслуживание тормозных систем | Диагностирование, техническое обслуживание и технический контроль тормозных систем автомобилей | 6 | 3 |
| Тема 3.12 Зачетная практическая работа | Выполнение зачетной практической работы, в соответствии с тематикой практике, контроль и оценка выполненной практической работы, подведение итогов. | 6 | 3 |
| Всего |  | 288 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие :

Кабинеты:

- устройства автомобилей;

Лаборатории:

- двигателей внутреннего сгорания;

Мастерские:

- демонтажно-монтажные.

- ТО и ремонт автомобилей

- сварочная

Технические средства обучения:  преподавателя

- мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный компьютер);

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.

- Комплект плакатов "Устройство автомобиля ".

-           Иллюстрированный каталог «Устройство автомобиля»

-          рабочие чертежи, эскизы, технологические карты, плакаты, макеты

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест.

- 1. «Демонтажно-монтажной» и «ТО и ремонт автомобилей»

- Рабочие места по количеству обучающихся;

- Поворотный стенд для разборки-сборки двигателя;

- Осмотровая канава;

- Автомобильный подъемник;

- Приспособления и приборы  для разборки и сборки двигателя, механизмов и систем автомобиля

- Автомобиль с карбюраторным двигателем легковой; двигатель автомобильный карбюраторный с навесным оборудованием;

- Комплекты: сборочных единиц и агрегатов, систем ,

- Приборы электрооборудования автомобилей; комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; сцепление автомобиля в сборе (различных марок); коробка передач автомобиля (различных марок; раздаточная коробка; мост передний, задний (различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля.

- 1. «Сварочная»

- Рабочие места по количеству обучающихся;

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика  проводится в организациях обладающих ресурсами необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной практики предусмотренной программой подготовки специалистов среднего звена под руководством преподавателей профессионального цикла. Реализация программы практики рекомендуется проводить концентрированно.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

  - Информационное обеспечение образовательного процесса. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Л.И. Епифанов. Техническое обслуживание автомобилей. Учебник. М. Инфра-М,  2011 г.

  - Вахламов В.К. Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили. - М.: Академия 2012.

  - Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. - М: Форум-Инфра-М 2013.

  - Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. - М.: Академия 2012.

  - А.П.Пехальский, И.А.Пехальский  Устройство автомобилей. - М.: Академия 2012.

  - А.П.Пехальский, И.А.Пехальский Устройство автомобилей. Лабораторный практикум. - М.: Академия 2012.

  - Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Жолобов А.А. Устройство автомобилей. - М.: Машиностроение, 2010.

  - Нерсесян В.И., Устройство легковых автомобилей. Практикум. - М.: Академия 2012.

  - Жегалина Т.Н. Сварщик. Технология выполнения ручной сварки: практические основы профессиональной деятельности: учебное пособие.-М.: Академкнига /Учебник, 2013.-126с

  - Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. - М.: Академия, 2012. – 289с

  - Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка. М.: Дашков и К, 2013. – 293 с

Дополнительные источники:

  - Высоцкий М.С. и др. Автомобили МАЗ-64227, МАЗ-54322. - М.: Транспорт, 2012.

  - Барун В.Н. и др. Автомобиль КамАЗ. - М.: Транспорт, 2012.

  - Краткий автомобильный справочник. Понизовкин А.Н., Власко Ю.М., Ляпиков М.Б. и др. - М.: АО "Трансконсалтинг", НИИАТ, 2014.

  - Н.Н.Крашевидский «Общий курс сварочного дела». г.С-Петербург,2014

  - А.М.Китаев «Дуговая сварка».-М.:Машиностроение,2015

Интернет-ресурсы:

- http://fcior.edu.ru/

- http://www.contiteh.ru/avtokatalog

- http://car-exotic.com

- http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1605&min=30&orderby=titleA&show=10

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером/или преподавателем в форме зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания  которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются протоколом.

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.

По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности обучающимся выдается документ государственного образца - сертификат.

| Результаты обучения (полученный практический опыт, освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта ПК 1.1-1.3 | Контроль выполнения практических работ, зачет по практике |
| Осуществлять разборку и сборку агрегатов и узлов автомобиля ПК 1.1-1.3 | Контроль выполнения практических работ, зачет по практике |
| Осуществлять техническое обслуживание и ремонт автомобилей ПК 1.1-1.3 | Контроль выполнения практических работ, зачет по практике |

| Результаты обучения (освоенные общие компетенции) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Экспертная оценка в ходе выполнения практических работ |