Программа учебной дисциплины «Технология общестроительных работ» разработана на основе: на основе сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии  12680 «Каменщик»

СОДЕРЖАНИЕ

| пояснительная записка |  |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНы |  |
| СТРУКТУРА и Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| условия реализации учебной дисциплины |  |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины |  |

пояснительная записка

Основная форма организации учебных занятий – урок. Содержание материала, его объем и последовательность изложения на уроке регламентируются программой

При преподавании технологии общестроительных работ используют следующие типы уроков: комбинированный; практические занятия;

Тип урока, формы и методы изложения - в зависимости от конкретного содержания учебного материала. Для курса технологии характерны много вариантность технических решений, отсутствие строгих (математических) взаимосвязей между темами, нестабильность содержания, обусловленная техническим прогрессом в строительстве.

При проведении уроков  предполагается применение средств наглядности и технических средств обучения - плакатами, натуральными образцами материалов, инструмент каменщика, мультимедиа проектор, обучающие диски.

Текущая аттестация уровня подготовки учащихся осуществляется по каждой теме учебной программы в виде тестов, карточек-заданий, устного опроса. Для аттестации по разделам  проводятся письменные работы.

По окончании изучения дисциплины предусмотрен  экзамен

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технология общестроительных работ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации программ профессиональной подготовки по направлению строительных профессий.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

уметь:

выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

подбирать требуемые материалы для каменной кладки;

организовывать рабочее место;

контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов;

контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

знать:

виды общестроительных работ;

классификацию зданий и сооружений;

элементы зданий; строительные работы и процессы;

основные сведения по организации труда рабочих;

нормокомплект каменщика;

правила организации рабочего места каменщика;

виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;

правила техники безопасности при выполнении каменных работ,

правила разметки каменных конструкций;

общие правила кладки; системы перевязки кладки;

порядные схемы кладки различных конструкций;

способы кладки;

технологию армированной кирпичной кладки;

технологию кладки стен облегчённых конструкций;

технологию бутовой и бутобетонной кладки;

технологию смешанной кладки;

технологию кладки перегородок из различных каменных материалов;

технологию лицевой кладки и облицовки стен;

правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;

конструкции деформационных швов и технологию их устройства;

требования к подготовке оснований под фундаменты;

технологию разбивки фундамента;

технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;

требования к заделке швов;

технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;

технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников;

технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;

назначение и виды гидроизоляции;

виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;

технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов;

размеры допускаемых отклонений;

ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; технологию разборки каменных конструкции;

способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд;

технологию заделки балок и трещин различной ширины;

технологию усиления и подводки фундаментов;

технологию ремонта облицовки;

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 418 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 418 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 418 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 418 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 100 |

ОРГАНИЗАЦИЯ   ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Для закрепления и расширения знаний, полученных обучающимися  в процессе теоретического обучения и приобретения практических навыков по устройству бетонных и железобетонных элементов, программой предусмотрено проведение лабораторно-практических занятий. Они относятся к основным видам учебных занятий и направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирований учебных и профессиональных практических умений. А так же на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных знаний по конкретным темам дисциплины;

- формирование умений применять полученные знания на практике;

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов.

При выборе содержания и объема лабораторных работ учитывается    сложность учебного материала для усвоения из внутрипредметных и межпредметных связей их значимости изучаемых теоретических положений, для предстоящей профессиональной деятельности.

При выполнении лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения заданий у обучающихся формируется практические умения и навыки обращения с различными приборами, лабораторным оборудованием, которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки.

Состав занятий для лабораторных работ или практических занятий должен быть спланирован с расчетом, что бы за отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством обучающихся.

Перечень лабораторных работ и практических занятий в рабочей программе, а также количество часов на их проведение не могут отличаться от рекомендованных рабочей программой.

Форма организации обучающихся  на лабораторных работах - групповая. При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется по 2-6 человек.

Для  повышения  эффективности  проведения  лабораторно-практических  занятий рекомендуется:

- разработка заданий для тестового контроля;

- использование индивидуальных форм работы с обучающимися;

- эффективного   использования   времени,    отводимого   на   занятие    путем   подбора дополнительных заданий.

Оценки за выполнение лабораторных и практических занятий могут выставляться по пяти бальной системе, в форме зачета и учитываться как показатели текущей успеваемости обучающегося.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебной дисциплины «Технология общестроительных работ»

| № тем, разделов | № уроков | Содержание урока |
| --- | --- | --- |
| 418 час |
| 1 курс 209час |
| Раздел 1 | Технология общестроительных работ |
| Тема 1.1 | Введение 2 ч. |
|  | 1 | Введение. Научно-технический прогресс и профессиональное обучение. |
|  | 2 | Квалификационная характеристика профессии |
| Тема 1. 2 | Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены учащихся 2 час. |
|  | 3 Роль физкультуры и спорта в физическом развитии. |
|  |  | Социально-бытовые условия и социально-трудовые факторы, влияющие на формирование личности человека. |
|  | 4 | Общие понятия о санитарии и гигиене труда. Закон об охране подростков. Краткая санитарно-гигиеническая характеристика условий труда. Факторы производственной среды и их воздействие на организм работающего подростка. |
| Тема 1.3 | Сведения о конструктивных элементах зданий и производстве строительных работ 20 час. |
|  | 5 | Классификация зданий по назначению, капитальности. |
|  | 6 | Требования к зданиям по прочности, устойчивости, долговечности и огнестойкости. |
|  | 7 | Жилые здания |
|  | 8 | Общественные здания |
|  | 9 | Промышленные и сельскохозяйственные здания |
|  | 10 | Основные конструктивные элементы зданий |
|  | 11 | Конструктивные системы |
|  | 12 | Конструктивные схемы зданий |
|  | 13 | Санитарно-технические устройства зданий и их назначение. |
|  | 14 | Электрическое освещение, телефонизация, радиофикация. |
|  | 15 | Естественное и искусственное основание фундаментов. |
|  | 16 | Фундаменты. Классификация. |
|  | 17 | Стены. |
|  | 18 | Перекрытия. Назначение. Классификация. |
|  | 19 | Полы. Назначение, Классификация. Основные требования |
|  | 20 | Перегородки. Назначение. Классификация |
|  | 21 | Крыши. Назначение. Классификация. Основные требования |
|  | 22 | Кровли. Классификация кровель |
|  | 23 | Окна. Двери. Классификация. Строение окна, дверей |
|  | 24 | Лестницы. Классификация. Назначение |
|  | Практические занятия 4 час. |
|  | 25-28 | Основные схемы форм полов, фундаментов, колонн, крыши. |
|  | 29 | Урок обобщения |
| Тема 1. 4 | Общие сведения о строительных работах. 6час. |
|  | 30 | Погрузочно-разгрузочные работы |
|  | 31 | Земляные работы |
|  | 32 | Каменные работы |
|  | 33 | Бетонные и железобетонные работы |
|  | 34 | Кровельные работы |
|  | 35 | Отделочные работы |
|  | Практические занятия 6 |
|  | 36-37 | Основные виды строительных работ. |
|  | 38-41 | Порядок возведения зданий и сооружений. |
| Тема 1. 5 | Организация строительного производства 12 час. |
|  | 42 | Производство строительных и монтажных работ при возведении зданий. |
|  | 43 | Организационные формы управления строительством. |
|  | 44 | Индустриальные методы строительства |
|  | 45 | Инструкционные карты |
|  | 46 | Понятие строительного производства и строительных процессов. |
|  | 47 | Строительные рабочие. Бригады и звенья. |
|  | 48 | Квалификация рабочих. |
|  | 49 | Организация труда рабочих |
|  | 50 | Понятия о делянке, захватке, фронте работ при выполнении кирпичной кладки. |
|  | 51 | Методы кладки: поточно-кольцевой, поперечных захваток. |
|  | 52 | Основные положения договора, заключаемого бригадой со строительным управлением. Обязанности рабочих и администрации. |
|  | 53 | Обобщающий урок |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 53-56 | Техническое и тарифное нормирование. Оплата труда |
|  | 57-59 | Нормы и производительность труда |
| Тема 1. 6 | Техническая документация на производство строительных работ. 4 час. |
|  | 60 | Общие понятия о проектно-сметной документации |
|  | 61 | Проект производства работ. Проект организации строительства |
|  | 62 | Технологические карты на производство каменных и монтажных работ. |
|  | 63 | Организация внутриплощадочных подготовительных работ. |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 64-69 | Организация строительного производства. |
| Тема 1.7 | Основы геодезии 4 ч. |
|  | 70 | Общие понятия о геодезии. Геодезические инструменты (теодолит и нивелир). Их назначение, основные части. |
|  | 71 | Понятие о нивелировании. Нивелирные рейки, отсчеты по рейкам. |
|  | 72 | Понятие об абсолютных и относительных отметках. |
|  | 73 | Краткие сведения о разбивке здания на местности и закрепления геодезических знаков. |
| Тема 1.8 | Монтажное, такелажное оборудование и краны. Строительные машины. 22 час. |
|  | Канаты и стропы |
|  | 74 | Виды канатов (пеньковые и стальные). |
|  | 75 | Правило пользования канатами. |
|  | 76 | Сжимы, коуши, кольца, крюки, карабины: их устройство, назначение, применение. |
|  | блоки, тали, полиспасты |
|  | 77 | Грузоподъемные и отводные блоки, их устройство и грузоподъемность. |
|  | 78 | Применение блоков. |
|  | Домкраты |
|  | 79 | Виды домкратов. |
|  | 80 | Конструкции и грузоподъемность домкратов винтовых, реечных, гидравлических. |
|  | Лебедки |
|  | 81 | Конструкции ручных лебедок и их грузоподъемность. |
|  | 82 | Установка и крепление ручных лебедок. |
|  | Монтажные краны |
|  | 83 | Типы монтажных кранов. |
|  | 84 | Основные технические данные, характеризующие кран: грузоподъемность, длина стрелы, вылет и высота подъема крюка. |
|  | 85 | Понятие об устойчивости кранов. Противовесы. |
|  | Самоходные стреловые краны |
|  | 86 | Виды самоходных кранов. |
|  | 87 | Основные преимущества и недостатки каждого их кранов, их основные технические характеристики. |
|  | 88 | Башенные краны. Основные типы кранов: наземные и самоподъемные. |
|  | 89 | Козловые краны и их применение. Технические характеристики. |
|  | Строительные машины и механизмы. |
|  | 90 | Машины и механизмы для земляных работ |
|  | 91 | Машины и механизмы для каменных и бетонных работ. |
|  | 92 | Машины и механизмы для кровельных. |
|  | 93 | Машины и механизмы для отделочных работ. |
|  | 94 | Ручные машины. |
|  | 95 | Машины и механизмы для погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Практические занятия 4 час. |
|  | 96-99 | Выбор механизмов для производства строительных работ. |
| Тема 1.9 | Общие сведения о технологии монтажных работ. 15час. |
|  | 100 | Общие сведения о монтаже конструкций. |
|  | 101 | Классификация методов монтажа зданий и элементов. |
|  | 102 | Основные, подготовительные и транспортные работы при монтаже строительных конструкций. |
|  | 103 | Строповка, подъем и установка конструкций. |
|  | 104 | Временная и окончательная выверка и закрепление конструкций. |
|  | 105 | Перенос осей здания на основание и разметка местонахождения маячного блока. |
|  | 106 | Подготовка основания под монтируемые фундаментные блоки. Установка маячных блоков с натягиванием причалки. |
|  | 107 | Монтаж фундамента и стен подвала. |
|  | 108 | Монтаж плит перекрытий, покрытия, лестничных маршей и площадок. |
|  | 109 | Укладка ступеней, балконных плит одновременно с кирпичной кладкой. |
|  | 110 | Монтаж стен из крупных кирпичных блоков. |
|  | 111 | Монтаж промежуточных блоков. Заделка вертикальных швов. Проверка правильности установки блоков. |
|  | 112 | Правила безопасности труда при монтаже строительных конструкций. |
|  | 113 | Порядок сдачи и приемки смонтированных конструкций. |
|  | 114 | Урок обобщения |
| Раздел 2 | Технология каменных работ. |
| Тема 2.1 | Виды каменных кладок 22 час. |
|  | 115 | Общие сведения о камнной кладке. |
|  | 116 | Каменная кладка ее разновидности (из кирпича, керамического камня, мелких блоков, природного камня). |
|  | 117 | Подразделение каменных работ по сложности. |
|  | 118 | Требования СНиП на производство и приемку каменных работ. |
|  | 119 | Общие правила каменной кладки. |
|  | 120 | Правила разрезки каменной кладки. |
|  | 121 | Понятия тычкового и ложкового рядов. |
|  | 122 | Горизонтальные и вертикальные швы кладки, их размеры |
|  | 123 | Качество швов кладки. |
|  | 124 | Кладка стен с выступающими элементами |
|  | 125 | Штрабы убежные, наклонные и вертикальные |
|  | 126 | Прочность и устойчивость каменных конструкций. |
|  | 127 | Напряженное состояние каменной кладки. |
|  | 128 | Свойства раствора для каменной кладки. |
|  | 129 | Форма и размеры каменных материалов. |
|  | 130 | Несущая способность раствора. |
|  | 131 | Правила безопасной работы с растворами |
|  | 132 | Влияние толщины и плотности швов каменной кладки на прочность. |
|  | 133 | Влияние ослаблений в местах вертикальных швов на прочность кладки. |
|  | 134 | Факторы, влияющие на прочность каменной кладки: прочность камня, правильность постели, прочность раствора и его пластические свойства. |
|  | 135 | Влияние качества работ по каменной кладке на ее прочность. |
|  | 136 | Урок обобщения |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 137-142 | Порядок приготовления строительных растворов ручным и механизированным способом. Формирование умений пользования правилами разрезки каменной кладки. |
| Тема 2.2 | Системы перевязки кладки 8 ч. |
|  | 143 | Общие сведения о системе перевязки швов кладки. |
|  | 144 | Однорядная система перевязки швов |
|  | 145 | Многорядная система перевязки швов. |
|  | 146 | Трехрядная система перевязки швов. |
|  | 147 | Кладка простенков и углов по однорядной системе перевязки. |
|  | 148 | Кладка вертикальных ограничений стен по многорядной системе перевязки. |
|  | 149 | Кладка пересечения стен по многорядной системе перевязки. |
|  | 150 | Кладка столбов и простенков по трехрядной системе перевязки. |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 151-156 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при кладке пересечений по многорядной системе перевязки, при кладке столбов по трехрядной системе перевязки, при кладке простенков по однорядной системе перевязки. |
| Тема 2.3 | Инструменты и приспособления для каменной кладки 6 час. |
|  | 157 | Рабочие инструменты каменщика. |
|  | 158 | Контрольно-измерительные инструменты. |
|  | 159 | Приспособления и инвентарь для производства кирпичной кладки |
|  | 160 | Виды подмостей и их устройство |
|  | 161 | Строительные леса и их устройство. |
|  | 162 | Основные технические характеристики подмостей и лесов, используемых при каменных работах |
| Тема 2.4 | Способы укладки кирпича 10 час. |
|  | 163 | Рабочие операции каменной кладки. |
|  | 164 | Расстилание и разравнивание раствора на постели. |
|  | 165 | Способ вприжим. |
|  | 166 | Способ вприсык. |
|  | 167 | Способ вприсык с порезкой. |
|  | 168 | Способ вполуприсык. |
|  | 169 | Контроль качества выполнения работ каждым способом. |
|  | 170 | Рациональные области применения каждого способа. |
|  | 171 | Достоинства и недостатки каждого из способа. |
|  | 172 | Допустимые отклонения. |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 173-178 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича вприсык, вприжим, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык. |
| Тема 2.4 | Виды швов в кладке 2 ч. |
|  | 179 180 | С неполным заполнением швов раствором- впустошовку, полным заполнением и расшивкой швов. Виды расшивки, размеры швов . |
| Тема 2.5 | Установка порядовок 2 час. |
|  | 181 | Виды порядовок, их установка. |
|  | 182 | Способы натягивания причалок. |
| Тема 2.6 | Стены облегченных конструкций из кирпича 6 час. |
|  | 183 | Виды стен облегченных конструкций из кирпича. |
|  | 184 | Облегченная кирпично-бетонная кладка стен. |
|  | 185 | Облегченная колодцевая кладка стен. |
|  | 186 | Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами. |
|  | 187 | Преимущества и недостатки стен из облегченных конструкций |
|  | 188 | Требования СНиП к качеству кладки. |
|  | Практические занятия 4 час. |
|  | 189-192 | Формирование умений выполнения работ при кладке стен облегченной колодцевой кладке. |
| Тема 2.7 | Армирование кирпичной кладки 4 час. |
|  | 193 | Общие сведения о армированной кладке. |
|  | 194 | Поперечное и продольное армирование кладки. |
|  | 195 | Материалы для армирования кладки. |
|  | 196 | Контроль качества армированной кладки. |
|  | Практические занятия 4 час. |
|  | 197-200 | Формирование умений по выполнению работ последовательности армированной кладки. |
| Тема 2.8 | Организация выполнения каменных работ 8 час. |
|  | 201 | Технологический процесс каменной кладки. |
|  | 202 | Организация рабочего места каменщика. |
|  | 203 | Рабочая зона. |
|  | 204 | Зона материалов, транспортная зона. |
|  | 205 | Понятие о захватке, делянке. |
|  | 206 | Фронт работ, технологические ярусы. |
|  | 207 | Подрядный метод бригадного хозрасчета |
|  | 208 | Мероприятия по безопасному производству каменных работ. |
|  | 209 | Итоговй урок |
| 2 КУРС 209 ч. |
| Тема 2.9 | Бутовая кладка 12 ч. |
|  | 210 | Виды бутовой кладки, область применения. |
|  | 211 | Производство бутовой кладки. |
|  | 212 | Бутовая кладка «под лопатку». |
|  | 213 | Бутовая кладка «под залив». |
|  | 214 | Производство бутобетонной кладки. |
|  | 215 | Организация производства работ. |
|  | 216 | Инструменты и приспособления, применяемые при бутовой и бутобетонной кладке. |
|  | 217 | Шаблоны для кладки фундаментов. |
|  | 218 | Бутовая кладка с применением виброуплотнения. |
|  | 219 | Кладка фундаментов неответственных сооружений под залив. |
|  | 220 | Контроль качества, допускаемые отклонения при возведении конструкций из бутового камня и бутобетона. |
|  | 221 | Правила безопасности при выполнении бутовой и бутобетонной кладке. |
|  | Практические занятия 4 ч. |
|  | 222-225 | Формирование умений по выполнению работ раскладки камне при бутовой и бутобетонной кладке. |
| Тема 2.10 | Кладка стен из природных и искусственных камней 11 час. |
|  | 226 | Способы кладки стен из сплошных и пустотелых керамических, бетонных и шлакобетонных камней. |
|  | 227 | Особенности возведения конструкций из керамических камней |
|  | 228 | Способы кладки стен из природных камней правильной формы. |
|  | 229 | Кладка из природных тесаных камней. |
|  | 230 | Система кладки и перевязки швов прямолинейных стен, углов, вертикальных ограничений, простенков, примыканий и пересечений стен разной толщины и столбов из различных камней. |
|  | 231 | Преимущество и недостатки кладки из различных камней. |
|  | 232 | Область применения. |
|  | 233 | Требования СНиП к производству и приемке кладки стен, столбов из камней правильной формы. |
|  | 234 | Инструменты и приспособления, применяемые при кладки керамических камней и мелких блоков. |
|  | Практические занятия 4 ч. |
|  | 235-238 | Составить схемы кладки стен из камней. |
| Тема 2.11 | Смешанная кладка 4 час. |
|  | 239 | Общие понятия о смешанной кладке. |
|  | 240 | Кладка из легкобетонных камней с облицовкой кирпичом. |
|  | 241 | Кладка из шлакобетонных камней, из пустотелых керамических камней с облицовкой кирпичом. |
|  | 242 | Организация производства смешанной кладки |
| Тема 2.12 | Кладка из мелких блоков 6 час. |
|  | 243 | Разновидности кладки из мелких блоков. |
|  | 244 | Особенности возведения конструкций их мелких блоков. |
|  | 245 | Кладка перегородок из кирпича, керамического камня и мелких блоков. |
|  | 246 | Устройство перегородок и заполнение проемов стеклоблоками. |
|  | 247 | Требования к качеству кладки из искусственных и природных камней правильной формы. |
|  | 248 | Правила безопасности труда и организация рабочего места. |
|  | 249 | Урок обобщения |
| Тема 2.13 | Декоративная кладка и облицовка стен 18 час. |
|  | 250 | Виды облицовки фасадов каменных зданий. |
|  | 251 | Понятие о декоративной кладке, область ее применения. |
|  | 252 | Требования к материалам, особенности производства работ. |
|  | 253 | Подготовка облицовочных изделий к установке. |
|  | 254 | Подготовка поверхности стен под облицовку. |
|  | 255 | Сортировка по рядам, отбор изделий. |
|  | 256 | Облицовка ранее выложенных стен. |
|  | 257 | Лицевая кладка из кирпича, керамических, бетонных и природных камней. |
|  | 258 | Отделка основных узлов фасадов зданий: цоколя, плоскости стены, проемов, углов, пилястр, колонн, поясков, карнизов и др. |
|  | 259 | Облицовка стен керамической и бетонной плиткой одновременно с кладкой. |
|  | 260 | Облицовка стен прислонными малогабаритными керамическими плитками. |
|  | 261 | Последовательность операций по установке и креплению облицовки. |
|  | 262 | Способы крепления облицовки. |
|  | 263 | Последующая кладка стены в пределах установленного ряда облицовки. |
|  | 264 | Проверка правильности установки элементов облицовки уровнем и отвесом. |
|  | 265 | Особенности производства работ при облицовке стен изделиями из архитектурной керамике, декоративного бетона и природного камня. |
|  | 266 | Требования СНиП на производство и приемку работ по кладке стен с облицовкой. |
|  | 267 | Правила безопасности труда при кладке стен с облицовкой. |
|  | Практические занятия 4 час. |
|  | 268-271 | Формирование умений по выполнению декоративной кладки. Облицовки стен. |
| Тема 2.14 | Производство каменных работ в зимнее время 16 час. |
|  | 272 | Влияние отрицательных температур на процессы, происходящие с раствором. |
|  | 273 | Сведения о способах каменной кладки в зимних условиях. |
|  | 274 | Метод замораживания. |
|  | 275 | Метод с применением растворов с противоморозными добавками. |
|  | 276 | Метод с использованием электро- и паропрогревом и в тепляках. |
|  | 277 | Кладка с одновременной облицовкой в зимних условиях. |
|  | 278 | Производство бутобенонной кладки в зимнее время. |
|  | 279 | Достоинства и недостатки каждого из способов. |
|  | 280 | Производство кладки фундаментов в тепляках. |
|  | 281 | Подогрев материалов при зимней кладки. |
|  | 282 | Транспортирование кладочных материалов зимой. |
|  | 283 | Утепленная тара для раствора. |
|  | 284 | Производство работ способом замораживания. |
|  | 285 | Усиление каменных конструкций на период оттаивания кладки. |
|  | 286 | Требования к качеству каменных работ, выполняемых в зимнее время. |
|  | 287 | Правила безопасности труда при работе в зимнее время. |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 288-293 | Формирование умений по выполнению работ каменной кладки в зимнее время / с применением химических добавок, с прогревом/. |
| Тема 2.15 | Индустриальные виброкирпичные конструкции стен 6 час. |
|  | 294 | Общие понятия о виброкирпичных панелей, блоках. |
|  | 295 | Технология изготовления виброкирпичных панелей. |
|  | 296 | Технология изготовления крупных кирпичных блоков. |
|  | 297 | Эффективность применения в строительстве блоков и панелей, изготовленных из кирпича. |
|  | 298 | Особенности монтажа виброкирпичных кострукций. |
|  | 299 | Технические требования к изготовлению виброкирпичных блоков и панелей. |
| Тема 2.16 | Опалубка, виды, технологии изготовления 8 ч. |
|  | 300 | Виды опалубки для кладки перемычек. |
|  | 301 | Технология изготовления опалубки для кладки перемычек. |
|  | 302 | Виды опалубки для кладки арок. |
|  | 303 | Технология изготовления опалубки для кладки арок. |
|  | 304 | Виды опалубки для кладки сводов. |
|  | 305 | Технология изготовления опалубки для кладки сводов. |
|  | 306 | Виды опалубки для кладки куполов. |
|  | 307 | Технология изготовления опалубки для кладки куполов. |
|  | Практические занятия 4 ч. |
|  | 308-311 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при кладке перемычек. арок, сводов. |
| Тема 2.17 | Общие сведения о каменной кладке различных конструкций 22 час. |
|  | 312 | Общие понятия о сложных архитектурных элементах. |
|  | 313 | Виды кирпичных перемычек |
|  | 314 | Кладка рядовых перемычек |
|  | 315 | Кладка лучковых и клинчатых перемычек. |
|  | 316 | Технология кладки арок. |
|  | 317 | Технология кладки сводов. |
|  | 318 | Технология кладки куполов. |
|  | 319 | Технология кладки карнизов различной сложности. |
|  | 320 | Конструкции деформационных швов. |
|  | 321 | Технология устройства осадочных швов. |
|  | 322 | Технология устройства температурных швов |
|  | 323 | Кладка колодцев. |
|  | 324 | Кладка коллекторов. |
|  | 325 | Кладка труб. |
|  | 326 | Кладка столбов. |
|  | 327 | Кладка простенков. |
|  | 328 | Особенности кладки каменных конструкций мостов. |
|  | 329 | Особенности кладки каменных конструкций промышленных зданий. |
|  | 330 | Особенности кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений. |
|  | 331 | Безопасные условия работ при кладке сложных архитектурных элементов. |
|  | 332 333 | Контроль качества при выполнении каменной кладки различных конструкций. Обобщающий урок |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 334-339 | Формирование умений последовательности кладки колодцев, перемычек, арок, сводов, деформационных швов. |
| Тема 2.18 | Гидроизоляция каменных конструкций 16 ч. |
|  | 340 | Назначение гидроизоляции. |
|  | 341 | Виды гидроизоляции. |
|  | 342 | Материалов для гидроизоляционных работ. |
|  | 343 | Защита конструкций от грунтовой сырости. |
|  | 344 | Свойства материалов для гидроизоляционных работ |
|  | 345 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. |
|  | 346 | Устройство оклеечной гидроизоляции. |
|  | 347 | Защита конструкций при высоком уровне грунтовых вод. |
|  | 348 | Инструменты и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции. |
|  | 349 | Механизмы для гидроизоляционных работ. |
|  | 350 | Технологии приготовления мастик для гидроизоляции. |
|  | 351 | Техника безопасности при приготовлении мастик |
|  | 352 | Технология устройства горизонтальной гидроизоляции из различных материалов. |
|  | 353 | Технология устройства вертикальной гидроизоляции из различных материалов. |
|  | 354 | Требования к качеству гидроизоляции. |
|  | 355 | Правила безопасности труда. |
|  | Практические занятия 6 час. |
|  | 356-361 | Формирование умений по выполнению работ при приготовлении мастик, устройства рулонной и оклеечной гидроизоляции. |
| Тема 2.19 | Монтажные работы при возведении кирпичных зданий 8 час. |
|  | 362 | Сигнализация, применяемая при монтажных работах. Опасная зона. |
|  | 363 | Монтажные операции. |
|  | 364 | Монтаж сборных ленточных фундаментов. Разбивка и закрепление осей здания. |
|  | 365 | Технология монтажа фундаментных подушек. Контроль точности их установки. |
|  | 366 | Монтаж блоков стен подвала, проверка правильности их установки. |
|  | 367 | Монтаж элементов, выполняемых по ходу кладки. |
|  | 368 | Укладка балконных плит, перемычек и других элементов. |
|  | 369 | Монтаж плит перекрытий, лестничных площадок, маршей, крупнопанельных перегородок. |
|  | 370 | Урок обобщения. |
| Тема 2.20 | Ремонт и восстановление каменных конструкций 22 час. |
|  | 371 | Причины разрушения кладки. |
|  | 372 | Виды повреждения стен. |
|  | 373 | Стадии работы кирпичной кладки при сжатии. |
|  | 374 | Инструмент для разборки кладки. Инструмент пробивки отверстий. |
|  | 375 | Основные причины деформации стен. |
|  | 376 | Применение армокирпичных, стальных обойм для усиления кирпичной кладки. |
|  | 377 | Технология укрепления путем инъекции различными растворами. |
|  | 378 | Устройство бетонных и железобетонных обойм. |
|  | 379 | Технология разборки каменных конструкций. |
|  | 380 | Способы разметки отверстий, борозд, гнезд. Способы пробивки отверстий, борозд, гнезд. |
|  | 381 | Способы заделки отверстий, борозд, гнезд. |
|  | 382 | Технология заделки балок. Технология заделки трещин различной ширины. |
|  | 383 | Технология усиления оснований. Технология усиления фундаментов. |
|  | 384 | Технология расшивки швов ремонтируемой кирпичной кладки. |
|  | 385 | Технология усиления кладки под опорами балок. Технология усиления кладки под перекрытием. |
|  | 386 | Технология ремонта слабых участков стен. Технология замены деформированных участков кладки. |
|  | 387 | Технология усиления простенков. |
|  | 388 | Технология перекладки простенков. |
|  | 389 | Технология повышения устойчивости стен. Технология ремонта кирпичных перемычек. |
|  | 390 | Технология усиления кирпичных перемычек. Технология подводки фундаментов. |
|  | 391 | Технология ремонта облицовки. Технология очистки облицовки. |
|  | 392 | Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. |
|  | 393-396 | Практические занятия: 4 час. |
|  | 397 | Формирование умений по выполнению работ для усиления кирпичной кладки, усиления оснований и фундаментов. |
| Тема 2.21 | Контроль качества строительных работ 4 час. |
|  | 398 | Нормативные документы, регламентирующие качество строительных работ. |
|  | 399 | Поэтапный контроль и оценка качества. Контроль систематический, промежуточный, окончательный. |
|  | 400 | Критерии оценки качества выполненных работ. |
|  | 401 | Оценка качества и допускаемы отклонения при выполнении каменной кладки. |
|  | Практические занятия 4 час. |
|  | 402-405 | Формирование умений при определении качества выполненных работ. |
| Тема 2.22 | Организация труда 4 ч. |
|  | 406 | Организация труда в звене и бригаде. Комплексные бригады, их состав. |
|  | 407 | Бригадный подряд, его сущность. |
|  | 408 | Методы кладок (поточно-кольцевой, поперечных захваток), область их применения. |
|  | 409 | Основное положение договора, заключение бригадой со строительным управлением. Обязанности рабочих и администрации. |
| Тема 19 | Техническая документация на производство каменных работ 3ч. |
|  | 410 | Рабочие чертежи зданий и сооружений, |
|  | 411 | ППР, Стройгенплан. |
|  | 412-417 | Практические занятия: 6 час. |
|  |  | Формирование умений чтения рабочих чертежей, схем, календарного плана. |
|  | 418 | Контрольная работа |

ПЛАН № 1

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Основные схемы форм полов, фундаментов, колонн, крыши.

Цели: рассмотреть основные формы частей здания, составить таблицы.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Схема полов | 1 |
| 3-4 | Схема фундаментов | 1 |
| 5-6 | Схема колонн | 1 |
| 7-8 | Схема крыши | 1 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение лабораторно-практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 2

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных работ»

Тема: Основные виды строительных работ.

Цели: Закрепление теоретических знаний по основным видам строительных работ.

Комплексное методическое обеспечение:

- Тетрадь, письменные принадлежности.

- Г.К. Соколов «Технология и организация строительства». Академия, -2013г.

- Инструкция по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Составить схему последовательности основных видов строительных работ при возведении зданий. | 6 |
| Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Объяснение правил пользования инструментом и приспособлениями.

4. Проведение инструктажа  по соблюдению безопасных условий труда.

5. Выдача задания звеньям на выполнение практической работы.

6. Ответы на вопросы учащихся.

7. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, убедиться в правильности  пользования инструментом при  испытаниях образцов, соблюдении техники безопасности.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания.  Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях по выполнению лабораторной работы.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества  испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

IV. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 3

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Общие сведения об организации строительного производства.

Цели: Закрепление теоретического результата.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3. Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Определить состав звена для выполнения кирпичной кладки стен тол.510 мм. | 6 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ - сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания звеньям на выполнение практической работы.

4. Ответы на вопросы учащихся.

5. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 4

практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Техническая документация на производство.

Цели: Научиться читать стройгенпалан, сетевые графики времени и работы, изучить основные условные знаки,  научиться заполнять экспликацию помещений.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Материалы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Изучение генплана. |  | 2 |
| 3-4 | Сетевой график времени и работы |  | 2 |
| 5-6 | Изучение условных знаков. |  | 2 |
|  | Всего: |  | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Объяснение правил пользования картами.

4. Распределение звеньев по рабочим местам.

5. Выдача задания звеньям на выполнение лабораторно-практической работы.

6. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

7. Ответы на вопросы учащихся.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 5

практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема:  Монтажное, такелажное, краны, строительные машины.

Цели:  Изучить виды машин для каменных бетонных работ, виды грузозахватных средств,

монтажных работ.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

4. Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Выбор машин и механизмов для производства строительных работ. Выбор крана. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -  сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Распределение звеньев по рабочим местам.

4. Выдача задания звеньям на выполнение лабораторно-практической работы.

5. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

6. Ответы на вопросы учащихся.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 6

практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Общие сведения о каменной кладке.

Цели: Изучить правила разрезки каменной кладки

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3. Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Формирование умений по выполнению работ укладки кирпича согласно правилам разрезки. 1 правило, 2 правило, и 3 правило. | 1 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -  сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Распределение звеньев по рабочим местам.

4. Выдача задания звеньям на выполнение лабораторно-практической работы.

5. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

6. Ответы на вопросы учащихся.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Технология общестроительных работ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Технология общестроительных работ |  | 418 209 |  |
| Тема 1.1 Введение | Содержание | 2 | 1 |
|  | Учебно-воспитательные задачи и структура предмета, экономическое значение. Значение отрасли для народного хозяйства России Учебные заведения профессионально-технического образования и их роль в подготовке квалифицированных рабочих. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами обучения по профессии. Ступени профессионального и социального становления рабочего. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда рабочего. |  |  |
| Тема 1.2 Основы гигиены труда, производственной и личной гигиены учащихся . | Содержание | 2 | 2 |
|  | Роль физкультуры и спорта в физическом развитии. Закаливание организма. Производственная гимнастика. Значение правильного питания. Значение полноценной и разнообразной пищи. Организация питьевого режима. Пищевые инфекции и отравления, причины их возникновения и меры профилактики. Вред самолечения. Гигиенические требования к одежде, уход и правила ее хранения. Требования к предметам личной гигиены. |  |  |
| Тема 1.3 Сведения о конструктивных элементах зданий и производстве строительных работ | Содержание. | 20 | 2 |
|  | Понятие здания и сооружения. Классификация зданий по назначению, по способу возведения, по конструктивному решению, по функциональному назначению. Требования к зданиям и сооружениям. Несущие и ограждающие элементы здания, их назначение. Определение основных архитектурно-конструктивных элементов здания. Каркасные, бескаркасные здания и здания с неполным каркасом. Однопролетные и многопролетные промышленные здания. Пространственные конструкции. Каркасы промышленных зданий – металлические, железобетонные, смешанные. Многоэтажные здания из сборного железобетона. |  |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Основные схемы форм полов, фундаментов, крыши. |  |  |
|  | Контрольная работа. | 1 |  |
| Тема 1.4. Общие сведения о строительных работах. | Содержание. | 6 |  |
|  | Строительные грузы, их подразделение. Транспорт, используемый для транспортирования грузов. Подъемно-транспортное оборудование. Контейнеры и средства пакетирования Способы ведения земляных работ, их сущность. Средства механизации, применяемые при разработке грунта. Разработка грунта в зимнее время. Виды кровель: асбестоцементные, рулонные, мастичные, металлические, черепичные. Применение индустриальных конструкций покрытий. Определение штукатурки поверхности. Виды штукатурки, требования, предъявляемые к оштукатуриваемой поверхности. Сущность малярных работ. Три вида малярной окраски в зависимости от качества окрашиваемой поверхности. Виды окрасочных составов, применяемых при малярной отделке поверхностей. |  |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Составить схему последовательности основных видов работ при возведении зданий. |  |  |
| Тема 1.5. Общие сведения об организации строительного производства. | Содержание. | 12 |  |
|  | Подрядный и хозяйственный способ строительства. Заказчик, подрядчик, субподрядчик, их права, обязанности и ответственность при строительстве зданий и сооружений. Индустриальные методы строительства. Понятие строительного производства и строительных процессов. Строительные рабочие. Бригады и звенья. |  |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Определение состава звеньев и бригад для выполнения кирпичной кладки стен толщ. 510мм. |  |  |
| Тема 1.6. Техническая документация на производство строительных работ. | Содержание. Рабочие чертежи зданий и сооружений. Проект производства работ. Проект организации строительства. Нормативные документы. Организация внутриплощадочных подготовительных работ. | 4 |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Изучение ППР и ПОС. Стройгенплан. Сетевой график времени и работ. |  |  |
| Тема 1.7. Основы геодезии | Содержание. | 4 |  |
|  | Геодезия. Измерение линий на местности. Нивелир. Применение нивелира при определении горизонтальности поверхности, превышения одной точки над другой, использование его при производстве каменных и монтажных работ. |  |  |
| Тема 1.8. Монтажное, такелажное оборудование, краны, строительные машины. | Содержание. Приспособления для перемещения штучных, сыпучих, полужидких грузов. Виды грузозахватных устройств. Канаты, стропы, траверсы. Монтажные краны. Стреловые самоходные краны. Строительные машины и механизмы для земляных, кровельных, каменных, бетонных и отделочных работ. | 22 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Выбор машин и механизмов для производства строительных работ. Выбор крана. |  |  |
| Тема 1.9.Общие сведения о технологии монтажных работ | Содержание. | 14 |  |
|  | Монтаж сборных конструкций. Монтажный участок. Поэлементный монтаж, блочный монтаж, монтаж целыми сооружениями. Продольный и поперечный методы монтажа. Монтаж с предварительной раскладкой конструкций, с приобъектного склада, с транспортных средств. Проверка ранее выставленных конструкций, проверка конструкций соответствия стандарту. Требования к строповке монтажных элементов. Сигналы о подъеме, перемещении конструкций. Надежность строповки конструкций. |  |  |
|  | Урок обобщения | 1 |  |
| Раздел 2. | Технология каменных работ. |  |  |
| Тема 2.1 Общие сведения о каменной кладки. | Содержание. | 22 |  |
|  | Виды каменных кладок в зависимости от применяемых материалов, их назначение и предъявляемые требования. Прочность кладки. Свойства каменных материалов при работе на сжатие, растяжение. Три правила разрезки кладки. Грани кирпича. Понятие тычкового и ложкового рядов кладки. Элементы кладки. Целые и неполномерные кирпичи. Архитектурные детали кладки. |  |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ укладки кирпича согласно правилам разрезки каменной кладки. |  |  |
| Тема 2.2. Системы перевязки каменной кладки | Содержание. Теоретические основы перевязки кладки. Однорядная, многорядная, трехрядная система перевязки кладки, их применение в строительстве. Кладка углов, столбов, простенков. | 8 |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ при кладке стен по однорядной, трехрядной, многорядной системы перевязки. |  |  |
| Тема 2.3 Инструменты и приспособления для каменной кладки. | Содержание. Рабочие, контрольно-измерительные инструменты. Основные технические характеристики подмостей и лесов при выполнении каменных работ. | 6 |  |
| Тема 2.3. Способы укладки кирпича. | Содержание. Способы укладки кирпича- вприжим, вприсык, впрсык с подрезкой раствора, вполуприсык. Области применения. Расстилание раствора под тычковые и ложковые ряды, забутку. | 10 |  |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ укладки кирпича присык, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык, вприжим. | 6 |  |
| Тема 2.4. Виды швов в кладке | Содержание Пустошовка, под расшивку. Форма расшивки швов. Размеры вертикальных и горизонтальных швов. | 2 |  |
| Тема 2.5. Установка порядовок. | Содержание. Виды порядовок, их установка. Применение причалки и маяков. | 2 |  |
| Тема 2.6. Стены облегченных конструкций из кирпича. | Содержание. Кирпично-бетонные, кирпичные с вертикальными поперечными стенками. Преимущества и недостатки кладок различных систем, область применения. Требования СНиП к качеству кладки. | 6 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при кладке облегченных конструкций. |  |  |
| Тема 2.7. Армирование кирпичной кладки. | Содержание. Поперечное и продольное армирование кирпичной кладки. | 4 |  |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича и арматуры при армированной кладке. | 4 |  |
| Тема 2.8. Организация выполнения каменной кладки. | Содержание |  |  |
|  | Рабочее место каменщика. Рабочая зона, зона размещения материалов, транспортная зона. Определение захватки, делянки, яруса. Качество кирпичной кладки, допускаемые отклонения при возведении конструкции из кирпича. Контроль качества кладки. | 8 |  |
|  | Итоговый урок | 1 |  |
|  | 2 КУРС | 209 |  |
| Тема 2.9. Бутовая и бутобетонная кладка. | Содержание. |  |  |
|  | Определение бутовой кладки. Применение. Способы выполнения бутовой кладки «под лопатку», «под залив». Плинтовка камня. Применяемые инструменты. Бутобетонная кладка. Определение, применение, требования к бутовой кладке. Технология выполнения кладки. | 12 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ подбора и расположения камней при бутовой и бутобетонной кладке. |  |  |
| Тема 2.10. Кладка стен из природных и искусственных камней | Содержание. Способы кладки стен из природных камней правильной формы. Способы кладки из сплошных и пустотелых бетонных и шлакобетонных камней. Преимущества и недостатки кладки. | 8 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ кладки из камней наружной тычковой версты, забутовочного ряда и внутренней версты. |  |  |
| Тема 2.11. Смешанная кладка | Содержание. Виды смешанных кладок. Облицовка кирпичом бутовых камней. Организация рабочего места. | 4 |  |
| Тема 2.12.Кладка из мелких блоков. | Содержание. Разновидности кладки из мелких блоков. Особенности возведения конструкций из мелких блоков. Устройство перегородок и заполнение проемов стеклоблоками. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. | 6 |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
| Тема 2.13. Декоративная кладка и облицовка стен. | Содержание. Понятие о декоративной кладке, область применения. Требования к материалам. Виды облицовки. Последовательность операций по установке и креплению облицовки. Способы крепления облицовки. Проверка правильности установки элементов облицовки. Особенности производства работ при облицовке стен. Требования СНиП на производство и приемку работ по кладке стен с облицовкой. | 18 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Составить схему облицовки одновременно с кладкой стен. Составить схему облицовки ранее выложенных стен. |  |  |
| Тема 2.14. Производство каменных работ в зимнее время. | Содержание | 16 |  |
|  | Технологические основы выполнения кирпичной кладки способом замораживания. Процессы происходящие с раствором при отрицательной температуре. Назначение марки раствора в зависимости от температуры воздуха. Твердение раствора. Результат получаемый приведении в раствор противоморозных добавок. Температура укладки растворной смеси. Технологические основы выполнения кирпичной кладки с применением электропрогрева. Контроль за состоянием конструкций в период оттаивания кладки. Обеспечение равномерности оттаивания. Установка контрольных реек. Укрепление кирпичной кладки стойками, стальными обоймами. Изготовление контрольных образцов раствора. |  |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Составить таблицу работ проводимых при кладке каменных стен в тепляках, с последующим прогревом. |  |  |
| Тема 2.15. Индустриальные виброкирпичные конструкции стен. | Содержание. Сведения о технологии изготовления виброкирпичных панелей. Применение в строительстве блоков и панелей, изготовленных их кирпича. Технические требования к материалам. | 6 |  |
| Тема 2.16 Виды опалубки, технология изготовления. | Содержание. Виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов. Технологии их изготовления. | 8 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ по установке опалубки для кладки перемычек, арок, сводов. |  |  |
| Тема 2.17. Общие сведения о каменной кладке различных конструкций. | Содержание. Понятие о кладке кирпичных перемычек, арок, сводов, колодцев, труб. Особенности кладки каменных конструкций гидротехнических сооружений, промышленных зданий. Безопасные условия работ при кладке сложных архитектурных элементов. | 22 |  |
|  | Практическое занятие: | 6 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при кладке перемычек, арок, карнизов. |  |  |
| Тема 2.18. Гидроизоляция каменных конструкций. | Содержание. Назначение и виды гидроизоляции. Материалы для гидроизоляционных работ. Инструменты и инвентарь, применяемые при устройстве гидроизоляции. Приготовление мастик для изоляции. Правила безопасности труда при выполнении работ. | 16 |  |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ при приготовлении мастик, выбора материалов, инструментов и механизмов для гидроизоляционных работ, | 6 |  |
| Тема 2.19. Монтажные работы при возведении кирпичных зданий | Содержание. Сигнализация, применяемая при монтажных работах. Опасная зона. Монтажные операции. Разбивка и закрепление осей здания. Монтаж ленточных фундаментов. Допускаемые отклонения при монтаже сборных фундаментов. Монтаж плит, перемычек, лестничных площадок, маршей. | 8 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Тема 2.20. Ремонт восстановление каменных конструкций. | Содержание | 22 |  |
|  | Причины разрушения кладки. Конструктивные и производственные ошибки. Низкое качество проектирования и неудовлетворительная эксплуатация. Стадии работы кирпичной кладки при сжатии. Инструменты, используемые при разборке кирпичной кладки. Применение армокирпичных, железобетонных . стальных обойм для усиления кирпичной кладки. Нагнетание раствора в трещины. Три вида повреждений стен – перегиб, перекос, прогиб. Способы устройства гидроизоляции, применяемые материалы. Требования к изолируемой поверхности. Технология выполнения гидроизоляционных работ Технология укрепления путем инъекции различными растворами, устройство бетонных и железобетонных обойм. Увеличение опорной части фундаментов. |  |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Формирование умений по выполнению работ для усиления кирпичной кладки стен, усиления оснований и фундаментов. |  |  |
| Тема 2.21. Контроль качества строительных работ. | Содержание. Поэтапный контроль и оценка качества. Контроль систематический, промежуточный, окончательный. Критерии оценки качества. Нормативные документы. Допустимые отклонения. | 4 |  |
|  | Практическое занятие: | 4 |  |
|  | Составить схему видов внутреннего контроля. |  |  |
| Тема 2.22. Организация труда. | Содержание. Организация труда в звене и бригаде. Комплексные бригады, из состав. Методы кладок . Договора заключенные бригадой со строительным управлением. Обязанности рабочих и администрации. | 4 |  |
| Тема 2.23. Техническая документация на производство каменных работ. | Содержание. Рабочие чертежи зданий. Календарный план на каменные работы. | 3 |  |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Формирование умений чтения рабочих чертежей, схем, календарного плана. | 6 |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |

ПЛАН № 7

практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема:  Системы перевязки каменной кладки.

Цели: Закрепление теоретического материала.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3. Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при кладке стен по однорядной, многорядной и трехрядной системе перевязки. | 1 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

-Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -  сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Распределение звеньев по рабочим местам.

4. Выдача задания звеньям на выполнение лабораторно-практической работы.

5. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

6. Ответы на вопросы учащихся.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 8

практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема:  Способы укладки кирпича

Цели: Знать способы кладки и применять их на практике

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3. Презентация.

4. Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Формирование умений по выполнению работ укладки кирпича вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора. | 6 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -  сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Распределение звеньев по рабочим местам.

4. Выдача задания звеньям на выполнение лабораторно-практической работы.

5. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

6. Ответы на вопросы учащихся.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

План №9

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Стены облегченных конструкций из кирпича.

Цели: Закрепление изученного иатериала.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при колодцевой кладке. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению.

ПЛАН № 10

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Армирование кирпичной кладки.

Цели: Уметь выбрать диаметр арматуры для армирования.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича и арматуры при армированной кладке. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД  УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

-Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 11

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Бутовая и бутобетонная кладка.

Цели: Рассмотреть способы бутовой и бутобетонной кладки.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Формирование умений по выполнению работ подбора и расположение камней при бутовой и бутобетонной кладке. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 12

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Кладка стен из природных и искусственных камней.

Цели: Закрепление теоретических знаний.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Последовательность кладки из камней наружной тычковой версты, забутовочного ряда и внутренней версты. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 13

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Декоративная кладка и облицовка стен.

Цели: Закрепление теоретических знаний.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Составить схему облицовки одновременно с кладкой. | 2 |
| 3-4 | Составить схему облицовки ранее выложенных стен. | 2 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 14

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Производство каменных работ зимнее время.

Цели: Знать технологические основы выполнения кирпичной при отрицательной

температуре.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Формирование умений по выполнению работ в зимнее время при кладке каменных стен в тепляках; с последующим прогревом, | 1 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их

устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 15

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Виды опалубки, технология изготовления.

Цели: Назначение опалубки и ее виды

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Формирование умений по выполнению работ по установке опалубки для кладки перемычек, арок, сводов. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 16

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Общие сведения о каменной кладке различных конструкций.

Цели: Закрепление теоретического материала о каменной кладке перемычек, арок,

сводов.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Формирование умений по выполнению работ раскладки кирпича при кладке перемычек, арок, сводов. | 6 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН №  17

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Гидроизоляция каменных конструкций.

Цели: Закрепление пройденного материала о гидроизоляции каменных конструкций.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Формирование умений по выполнению работ при приготовлении мастик. | 3 |
| 4-6 | Выбор материалов, инструментов и механизмов. | 3 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН № 18

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Ремонт и восстановление каменных конструкций.

Цели: Закрепление теории по усилению оснований, укреплению фундаментов,

характеристика физического износа кирпичных стен.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Формирование умений по выполнению работ для усиления кирпичной кладки стен, усиления оснований и фундаментов. | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН №  19

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Контроль качества строительных работ.

Цели: Закрепление теоретического материала.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-4 | Составить схему видов внутреннего контроля | 4 |
|  | Всего: | 4 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

ПЛАН №  20

Практического занятия

Предмет: «Технология общестроительных процессов»

Тема: Техническая документация на производство каменных работ.

Цели: Уметь читать рабочие чертежи, схемы.

Комплексное методическое обеспечение:

1. Тетрадь, письменные принадлежности.

2. Плакаты.

3.Инструкции по технике безопасности.

Перечень практических заданий:

| № | Темы заданий | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Чтение рабочих чертежей. | 3 |
| 4-6 | Разбор календарного плана. | 3 |
|  | Всего: | 6 |

ХОД   УРОКА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- Принятие рапорта дежурного группы;

- Проверка наличия учащихся на занятии;

- Проверка готовности учащихся к занятию (форма одежды, письменные принадлежности и др.)

- ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

ЦЕЛЬ -   сформировать мотивацию учения, ориентировочную основу действия по выполнению предстоящих работ на уроке, поставить перед учащимися задачи, объяснить порядок  выполнения работ.

1. Объявление темы и цели занятия по данному циклу.

2. Проверка теоретических знаний по данной теме занятия.

3. Выдача задания на выполнение практической работы.

4. Объяснение особенностей выполнения ПЗ каждому звену индивидуально.

5. Ответы на вопросы учащихся.

6. Проверка знаний учащихся по материалам вводного  инструктажа.

- ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ

Выполнение учащимися практических заданий и текущее инструктирование.

ЦЕЛЕВЫЕ ОБХОДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Обход №1.

Цель - помочь включиться учащимся в работу, объяснение задания.

Обход № 2.

Цель - проверка правильности выполнения задания. Выдача контрольных вопросов. Опрос по ходу  выполнения задания.

Обход № 3.

Цель - проверка правильности и качества  выполнения задания.  Дать пояснения учащимся   в затруднениях, указать на ошибки.

Обход № 4.

Цель - проверка правильности и качества испытания. Опрос по ходу  выполнения задания.

III. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПЕРВОМУ ЗАДАНИЮ  ЗАНЯТИЯ

- Подвести итоги выполнения первого задания.

- Отметить положительные и отрицательные моменты.

- Разъяснить ошибки, имевшие место при выполнении задания, причины их устранения.

- Ответить на вопросы учащихся.

VI. ЗАКЛЮЧТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

-  Обобщение результатов.

-  Выставление и комментирование оценок.

-  Сообщение заданий на следующее занятие.

-  Выдача домашнего задания и инструктирование по его выполнению

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

  - А.А. Лукин  Технология каменных работ. Учебное пособие для нач. проф. Образования. Издательский центр «Академия». 2013г.

  - И.П. Журавлев,  П.А. Лапшин.   Каменщик.  Учебное пособие для уч-ся профессиональных лицеев и училищ. Ростов-на-Дону «Феникс» 2012г.

  - Г.К. Соколов   Технология и организация строительства. Учебное издание.  Издательский центр «Академия». 2013г.

  - А.Ф.Юдина Строительство жилых и общественных зданий.  Учебник для уч-ся учреждений сред. проф. образования.  Издательский центр «Академия» 2013г.

Дополнительные источники:

1. И.И. Ищенко Технология каменных и монтажных работ. Учебник для НПО.

Высшая школа 1988г.

- Плакаты: общестроительные работы: иллюстрированное учебное пособие.

НПИ «Учебная техника и технология» ЮУрГУ. 2013г.

4.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ; подбирать требуемые материалы для каменной кладки; организовывать рабочее место; устанавливать леса и подмости; создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ; выполнять разметку каменных конструкций; соблюдать безопасные условия труда при монтаже; контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; контролировать вертикальность и горизонтальность кладки; | Отчёт по практическому занятию, Ситуационные задачи Наблюдение за деятельностью учащихся; |
| Знания: виды общестроительных работ; классификацию зданий и сооружений; элементы зданий; строительные работы и процессы; основные сведения по организации труда рабочих; нормокомплект каменщика; виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки; правила организации рабочего места каменщика; виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации; правила техники безопасности при выполнении каменных работ, правила разметки каменных конструкций; общие правила кладки; системы перевязки кладки; порядные схемы кладки различных конструкций; способы кладки; технологию армированной кирпичной кладки; технологию кладки стен облегчённых конструкций; технологию бутовой и бутобетонной кладки; технологию смешанной кладки; технологию кладки перегородок из различных каменных материалов; технологию лицевой кладки и облицовки стен; конструкции деформационных швов и технологию их устройства; требования к подготовке оснований под фундаменты; технологию разбивки фундамента; технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала; требования к заделке швов; технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок; технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников; технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия; назначение и виды гидроизоляции; виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ; технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов; требования к качеству материалов при выполнении каменных работ; размеры допускаемых отклонений; ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий; способы разборки кладки; технологию разборки каменных конструкции; способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнёзд; технологию заделки балок и трещин различной ширины; технологию усиления и подводки фундаментов; технологию ремонта облицовки | Фронтальный опрос на уроке письменный контроль по карточкам, тестирование, оценка сообщения, доклада |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебный  кабинет  «Технология общестроительных работ»

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:

технологии общестроительных работ:

дидактические материалы (комплект практических работ), учебно-наглядные пособия, техническая документация (комплекты чертежей для выполнения работ, технологические  (инструкционные) карты), учебная и справочная литература, средства информации (стенды и плакаты);

Технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение.